SECTION II                                                                                                                                         TM 10-3930-658-24P

Figure 25 Exhaust System

SECTION II

TM 10-3930-658-24P

(1)             (2)                    (3)                     (4)                                           (5)                                                                      (6)

ITEM       SMR                                           PART

NO          CODE           CAGEC              NUMBER             DESCRIPTION AND USABLE ON CODES(UOC)               QTY

GROUP 04: EXHAUST SYSTEM

GROUP 0401 MUFFLER AND PIPES

FIG. 25 EXHAUST SYSTEM

1           PFOZZ               30076               379597                 CAP ASSEMBLY, PROTEC. ................................................... 1

2           PFOZZ               30076               301023               GUARD, MUFFLER-EXHAU - ................................................... 1

3           XDOZZ               30076               328385               GROMMET-HI TEMP GROMMET-HI TEMP............................. 1

4           PAOZZ               30076               320157               WASHER, FLAT ........................................................................ 8

5           PAOZZ               30076               287750                BOLT, MACHINE....................................................................... 2

6           PFOZZ               76110               X6                       CLAMP, LOOP........................................................................... 2

7           PAOZZ               76700               20965A               MUFFLER, EXHAUST .............................................................. 1

8           PAOZZ               72741               423-440              SCREW, CAP, HEXAGON H..................................................... 2

9           PAOZZ               62983               471063               WASHER, FLAT ........................................................................ 4

10         PAOZZ               30076               332755               WASHER, FLAT ........................................................................ 4

11         PFOZZ               30076               338699                GROMMET, METALLIC............................................................. 2

12         PAOZZ               30076               313828                NUT, SELF-LOCKING, CO ....................................................... 2

13         PFOZZ               30076               306163                PIPE, EXHAUST ....................................................................... 1

14         PAOZZ               30076               303118                NUT, PLAIN, HEXAGON ........................................................... 2

15         PAOZZ               30076               292682                WASHER, LOCK ....................................................................... 2

16         PFOZZ               30076               308995                GASKET .................................................................................... 1

17         PFOZZ               30076               300836                 PIPE, EXHAUST........................................................................ 1

18         PFOZZ               30076               195769                 CLAMP, LOOP........................................................................... 1

19         PFOZZ               30076               381283                 PIPE, EXHAUST........................................................................ 1

20         PAOZZ               30076              313828                  NUT, SELF-LOCKING, CO ....................................................... 1

END OF FIGURE

24-1

TM10-3930-658-24P

SECTION II

1- INCLUDES 2-19

Figure 63. Seat Installation

SECTION II                                                                                                                                         TM 10-3930-658-24P

(1)                  (2)                  (3)                  (4)                                                                  (5)                                                (6)

ITEM           SMR                                     PART

NO              CODE           CAGEC          NUMBER         DESCRIPTION AND USABLE ON CODES(UOC)                       QTY

GROUP 1806: UPHOLSTERY SEATS AND

CARPETS

FIG. 63 SEAT INSTALLATION

1               AOOOO              30076            380315                  SEAT, VEHICULAR................................................................... 1

2               PFOZZ                56854           SA7222                  .SEAT, VEHICULAR.................................................................. 1

3               PFOZZ                30076            364843                 .BELT, VEHICULAR SAFE ........................................................ 1

4               PFOZZ                30076            379698                 .NUT, PLAIN, CONE SEAT........................................................ 2

5               PFOZZ                30076            379197                  .SCREW, MACHINE.................................................................. 2

6               PFOZZ                30076            379198                 .WASHER, FLAT ....................................................................... 2

7               PFOZZ                30076            364808 .                HIP HOLDER, SEAT................................................................. 1

8               PFOZZ                30076            379650                .SCREW, MACHINE.................................................................. 1

9               PFOZZ                30076            379199                .SCREW, CAP, HEXAGON H.................................................... 2

10             PFOZZ                30076            379697                . WASHER, FLAT ....................................................................... 4

11             PFOZZ                30076            269448                 .SLIDE RAIL, SEAT ................................................................... 1

12             PAOZZ                30076            364914                  .SCREW, CAP, SOCKET HE .................................................... 4

13             PFOZZ                30076            269449                  .SLIDE RAIL, SEAT ................................................................... 1

14             PFOZZ                70523            MPD-85116            .WASHER, FINISHING.............................................................. 8

15             PAOZZ                30076            18727                     .SCREW, CAP, SOCKET HE .................................................... 4

16             PAOZZ                30076            221733                   .WASHER, FLAT ....................................................................... 4

17             PAOZZ                30076            18515                     .WASHER.................................................................................. 4

18             PFOZZ                11897            132PB1140-00-00   .PLUG, PROTECTIVE, DUS...................................................... 2

19             PFOZZ                 30076           364807                  .HIP HOLDER, SEAT................................................................. 1

20             PFOZZ                 30076           16374                    SCREW ..................................................................................... 4

21             PFOZZ                 30076           145639                  NUT, SELF-LOCKING, CO........................................................ 4

22             PFOZZ                 30076            320157                 WASHER, FLAT ........................................................................ 4

END OF FIGURE

63-1

SECTION II

Figure 64. Data Plates and Decals

SECTION II                                                                                                                                        TM 10-3930-658-24P

(1)                    (2)                      (3)                            (4)                              (5)                                                                             (6)

ITEM            SMR                                                   PART

NO              CODE                   CAGEC              NUMBER           DESCRIPTION AND USABLE ON CODES(UOC)                 QTY

GROUP 22: BODY CHASSIS OR HULL AND

ACCESSORY ITEMS

GROUP 2210: DATA PLATES AND

INSTRUCTION HOLDERS

FIG. 64 DATA PLATES ANC DECALS

1                 PFOZZ                   30076                     338675         MARKER, IDENTIFICATION. .................................................... 1

2                 PFOZZ                   30076                     309684         MARKER, IDENTIFICATION ..................................................... 1

3                 PFOZZ                   30076                     238959         MARKER, IDENTIFICATION.... ................................................. 1

4                 PFOZZ                   30076                     356154         MARKER, IDENTIFICATION. .................................................... 2

5                XDOZZ                    30076                     196698         PLATE, IDENTIFICATION.........................................................

6                PFOZZ                    30076                      194172         MARKER, IDENTIFICATION ..................................................... 1

7                PFOZZ                    30076                      127869          TAG, INSTRUCTION................................................................. 1

8                PFOZZ                    30076                      309094         MARKER, IDENTIFICATION ..................................................... 1

END OF FIGURE

64-1

SECTION II                                                                                                                                           TM 10-3930-658-24P

Figure 71. Carriage Assembly

SECTION II                                                                                                                                            TM 10-3930-658-24P

(1)                   (2)                     (3)                      (4)                                             (5)                                                                    (6)

ITEM            SMR                                            PART

NO               CODE              CAGEC             NUMBER           DESCRIPTION AND USABLE ON CODES(UOC)                      QTY

GROUP 2405: HYDRAULIC MAST COLUMN

FIG. 70 UPRIGHTS

1                    PBFHH           30076                   377756                 VERTICAL, LIFT MECHA .......................................................... 1

2                    PAFZZ            30076                   309219                 .BLOCK, MOUNTING ................................................................ 1

3                    PAFZZ            30076                   104506                  .PACKING, PREFORMED......................................................... 8

4                    PAFZZ            30076                   131716             .SPACER, PLATE...................................................................... V

5                    PAFZZ           30076                    215211                  .BEARING, STRIP ..................................................................... 4

6                   PAFZZ            04627                    58901                     .RING, SNAP, TRANSFER........................................................ 6

7                   PAFZZ            30076                   129387               .SHIM......................................................................................... V

8                   PAFZZ            30076                   329090                    .CAM FOLLOWER, NEEDLE .................................................... 6

9                   PBFHH           30076                   309127                    VERTICAL, LIFT MECHA .......................................................... 1

10                 PAFZZ            30076                   309007                    .PULLEY, GROOVE .................................................................. 1

11                 PAFZZ             30076                  313807 .                   .BUSHING, SLEEVE................................................................. 1

12                 PAFZZ            79136                   5160-87                   .RING, RETAINING ................................................................... 1

13                 PAFZZ            30076                   326535                     .WASHER, FLAT ...................................................................... 1

14                 PAFZZ            96906                   MS16625-1354        .RING, RETAINING ................................................................... 2

15                 PAFZZ             30076                  180148                      PULLEY, FLAT ......................................................................... 1

16                 PAFZZ             03497                  3300A54A0053-001 .BEARING, BALL, ANNULA ...................................................... 2

17                 PAFZZ            96906                   MS16625-1354         .RING, RETAINING ................................................................... 2

* 18              PFFZZ             04627                  58901                         .RING, SNAP, TRANSFER........................................................ 2

19                PAFZZ             30076                  129387                    .SHIM......................................................................................... V

20                PAFZZ             30076                  329091                      .CAM FOLLOWER, NEEDLE .................................................... 2

21                PBFHH             30076                 309139                      VERTICAL, LIFT MECHA .......................................................... 1

22                PAFZZ             30076                   293647                      .SCREW, CAP, HEXAGON H.................................................... 2

23                PAFZZ             30076                   320162                     .WASHER, FLAT ....................................................................... 2

24                PAFZZ             30076                   320088                     .SPACER, SLEEVE, .................................................................. 2

25                PAFZZ            04627                    322614                     .CHAIN, LEAF............................................................................ 2

26                PAFZZ            24617                    220257                    .PIN, COTTER ........................................................................... 1

27                PAFZZ            30076                    161005                    .PIN, STRAIGHT, HEADLE.,...................................................... 4

28                PAFZZ            30076                    322607                    .CONNECTOR, ROD END ........................................................ 2

29                PAFZZ             22599                   2935-10                   .WASHER, FLAT ....................................................................... 2

30                PAFZZ             22599                   12NE2935-108        .NUT, SELF-LOCKING, SI......................................................... 2

31                PAFZZ             30076                   300768                    PIN, SHOULDER, HEADLE....................................................... 2

32                PAFZZ             30076                   300803                       BEARING, SLEEVE , ............................................................. 2

33                PAFZZ             30076                   293659                    SCREW, CAP, HEXAGON H..................................................... 4

END OF FIGURE

70-1